## Slide 1: Схемы и диаграммы для распределённых систем IoT (Edge/Fog/Cloud) и быстрая сборка в PlantUML Online
Краткое методическое руководство на 5–7 слайдов. Проверенные стандарты и практики без фантазий.
ДГТУ · ЮНЦ РАН

## Slide 2: Документы и стандарты
ГОСТ 2.701 — «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». Назначение и классификация схем.
ГОСТ 2.702 — «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем». Графика, обозначения и связи.
ГОСТ 34.201 — «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». Состав и обозначение документов для автоматизированных систем.
ГОСТ Р 57193 — «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем». Полный жизненный цикл системы, включая замысел, разработку, производство, эксплуатацию и снятие с эксплуатации систем, приобретение и постава систем.
ISO/IEC/IEEE 15288
Опоры: ГОСТ 2.701; ГОСТ 2.702; ГОСТ 34.201‑2020; ГОСТ Р 57193‑2016

## Slide 3: Типы схем по ГОСТ 2.701
Структурная — основные функциональные части (Edge/Fog/Cloud) и связи между ними.
Функциональная — процессы/потоки данных и управления (события, задержки и т.д.).
Принципиальная — уровень элементов для электроники и логики (датчики, интерфейсы).
Соединений/подключения/расположения — топология портов, шин, кабелей, размещения узлов и т.д.
Примечание:
для IoT/Edge/Fog— структурные и функциональные схемы;
для аппаратной части — принципиальные схемы.
Классификация по ГОСТ 2.701

## Slide 4: Диаграммы для распределённых систем IoT (UML/SysML ↔ ГОСТ)
• Deployment — узлы и сети: Edge‑устройства, Fog‑шлюз (Home_Gateway), Cloud‑сервисы → структурная схема.
• Component — сервисы и драйверы (MQTT‑брокер, Ingestor, Threshold/ML) → структурная/функциональная.
• Sequence/Activity — обмены и потоки (publish/subscribe, алерты) → функциональная.
• State — режимы устройств/узлов (online/offline, in_work) → функциональная (состояний).
• Package/Context — границы подсистем, ответственность и уровни.
Сопоставление: UML ↔ ГОСТ 2.701 (структурная/функциональная)

## Slide 5: PlantUML Online — шаги работы
• Откройте plantuml.online, вставьте шаблон справа/слева — код/рендер.
• Выберите тип диаграммы: Deployment/Component/Sequence/… (@startuml … @enduml).
• Опишите Edge/Fog/Cloud как узлы; сети подпишите (MQTT, HTTPS, AMQP, BLE/Wi‑Fi).
• Экспортируйте SVG/PNG; исходники .puml храните в репозитории (версионирование).

## Slide 6: Шаблон Deployment (Edge/Fog/Cloud)
@startuml skinparam shadowing false skinparam defaultFontName Arial node "Edge: Wearable" as edge1 node "Fog: Home_Gateway" as fog node "Cloud: Analytics" as cloud edge1 -[#gray]- fog : MQTT/BLE ↔ Wi‑Fi fog -[#gray]- cloud : HTTPS/AMQP @enduml
Вставьте в plantuml.online и экспортируйте SVG/PNG

## Slide 7: Шаблон Component (сервисная логика и оповещения)
@startuml skinparam shadowing false skinparam defaultFontName Arial actor User as Marina component Broker <<MQTT>> component Ingestor component "Threshold Analyzer" as TA component "ML Service" as ML Marina --> Broker : subscribe alerts Ingestor --> TA : metrics Ingestor --> ML : features TA --> Marina : notifications @enduml
Пример компонентной диаграммы для оповещений